## Slide 1: Bash
Eine Einführung

## Slide 2: Agenda
Begriffe
Wozu Bash?
Tippen
Navigieren und Suchen
Dateien lesen
Dateien ändern
Dateirechte

## Slide 3: Agenda
Konfiguration
Variablen
Umleitungen
Auslesen und Filtern
Systemadministration
Hilfe

## Slide 4: Begriffe
Shell = Hülle, Schale, Außenhaut
Kommandozeileninterpreter
Bourne Shell
Bash = Bourne again shell („born again“)
Steve Richard Bourne
Notes: Eine Shell (engl. Hülle, Schale, Außenhaut) bezeichnet die traditionelle Benutzerschnittstelle unter Unix-Betriebssystemen. Der Benutzer kann in einer Eingabezeile Kommandos eintippen, die der Computer dann sogleich ausführt. Man spricht darum auch von einem Kommandozeileninterpreter.
Die Bash (Bourne-again-shell - eine Weiterentwicklung der Bourne-Shell, entwickelt von Steve Bourne) ist die Standard-Shell auf den meisten Linux-Systemen und wurde auf fast alle Unix-Systeme portiert.

## Slide 5: Wozu Bash?
Windows: grafische Oberfläche
Linux Distributionen: ebenfalls Desktops
Server: keine grafische Oberfläche
Störungsfall
  Shell funktioniert immer
  Rettungssystem
Notes: Unter Windows spielen Kommandozeileninterpreter für den Durchschnittsbenutzer heute eine geringe Rolle. Für scheinbar alle Zwecke gibt es graphische Tools, die sämtliche Konfigurations- und Bedienungsschritte erledigen können. Scheinbar - denn auch unter Windows kommen professionelle Systemadministratoren nicht ohne Kommandozeile aus.
Unter Linux gibt es eine ähnliche Tendenz: So manche moderne Distribution versteckt die Shell heute ebenso gut wie der große Konkurrent aus Redmont. Dennoch ist sie ein wichtiges Instrument, mit dem sich jede/r vertraut machen sollte.
Es gibt viele nützliche Programme, für die es keine graphische Oberfläche gibt und auch Programme mit graphischer Oberfläche kennen oft Optionen, die nur von der Kommandozeile aus zugänglich sind.
Im Störungsfall ist eine Rettungs-Shell oft das einzige zur Verfügung stehende Mittel, um das Problem zu beheben, aber auch wenn das System nicht streikt, kommt es gelegentlich vor, dass ein Programm nach einem Update nicht mehr funktioniert. Unter Windows bleibt da meist nur warten und hoffen. Unter Linux starte ich das widerspenstige Programm einmal als Shell-Kommando und sehe mir an, was es zu sagen hat. Die Fehlermeldungen sind häufig schon aussagekräftig, aber wenn nicht, gebe ich sie in eine Suchmaschine ein und erfahre so nicht nur, warum das Programm nicht läuft, sondern auch meist, wie ich es zum Laufen bringen kann.
Was mich an Windows immer genervt hat, war, dass es Probleme gab, bei denen ich an einen Punkt kam, wo ich aufgeben musste. Unter Linux gibt es auch Probleme, aber ich weiß, dass ich, eventuell mit einigem Aufwand, die Lösung finden werde.
Geht nicht - gibt's nicht!

## Slide 6: Tippen
Copy/Paste funktioniert typischerweise
Vervollständigung mit ↹
  ggf. mehrfach drücken
„History“
  mit ↑ und ↓ abrufbar
  history
Notes: history -cw löscht die History

## Slide 7: Navigieren und Suchen
Aktuelles Verzeichnis: pwd
Verzeichnis wechseln: cd
Aktuelles Verzeichnis auflisten: ls
Notes: PWD = Print Working Directory
CD = Change Directory
LS = List

## Slide 8: Navigieren und Suchen
Alle Details auflisten: ls –l
Versteckte Dateien auflisten: ls –a
Anderes Verzeichnis auflisten: ls <Verzeichnis>
  Aktuelles Verzeichnis: .
  Übergeordnetes Verzeichnis: ..
  Home-Verzeichnis des Users: ~
  Wurzel-Verzeichnis: /
  Zuletzt benutztes Verzeichnis: -

## Slide 9: Navigieren und Suchen
Ausprobieren
  cd /
  pwd
  ls -l
  cd var
  pwd
  cd ~
  ls -a
  pwd
  ls /
  …

## Slide 10: Navigieren und Suchen
Nach Namen suchen (echt suchen): find <Verzeichnis> -name "<Name>"
Nach Programmen suchen (Pfad): which <Name>
Notes: FIND: Sucht tatsächlich, ist deshalb aber ggf. langsam
Mögliche Suchen sind auch *.txt oder datei*
WHICH: Sucht nur nach ausführbaren Programmen im Pfad (ähnlich zur %Path% Variable in Windows)
Wir können auch nach Dateien suchen:
find verzeichnisname -name dateiname
Wir übergeben find dazu den Verzeichnisnamen, wo wir zu suchen beginnen wollen und den Namen der Datei - wir wählen "syslog", da dieses auf jedem System vorhanden sein sollte:
find /var -name syslog
Wahrscheinlich erhalten wir außer dem Aufenthaltsort der Datei noch einige Fehlermeldungen von Unterverzeichnissen, für die wir keine Leseberechtigung haben. Im Augenblick müssen wir das so hinnehmen.

## Slide 11: Dateien lesen
Datei anzeigen: less <Name>
Navigation:
  ↑, ↓, Bild↑, Bild↓, Ende
  Beenden: Q
Notes: Jetzt wissen wir, wo "syslog" zu finden ist, aber vielleicht möchten wir auch sehen, was darin geschrieben steht. Dabei hilft uns der Textbetrachter less:
less dateiname
Um syslog zu lesen geben wir ein:
less /var/log/syslog
(um den Pfad nicht abtippen zu müssen, können wir ihn auch aus der vorherigen Ausgabe von find kopieren - siehe auch "Tipps" ganz oben)
In "less" kann man mit den Pfeiltasten ↑, ↓, Bild↑ und Bild↓ navigieren, mit [Ende] ans Ende und [Pos1] an den Anfang springen.
Beenden lässt sich "less" mit der Taste [Q].

## Slide 12: Dateien lesen
Ende einer Datei anzeigen: tail –f <Name>
Navigation:
  Beenden: Strg+C
Notes: Um jedoch neue Einträge in der syslog direkt angezeigt zu bekommen gibt es ein Programm namens tail. Das Kommando tail (engl.: "Ende, Rest") gibt die letzten Zeilen einer Datei aus. Auch hier dürfen mehrere Dateien zur Ausgabe übergeben werden. Neben dem Parameter -n nummer (default ist zehn) wird oft die Option -f (Langform: --follow) verwendet. Damit kann man sich das Ende von Dateien anschauen, die immer weiter anwachsen, wie beispielsweise Logfiles. So zeigt tail, auf syslog losgelassen, wer gerade im System passiert und neue Einträge werden sofort angezeigt.
tail -f /var/log/syslog
Den gleichen Effekt erzielen Sie übrigens mit less, wenn Sie einfach [Shift-f] drücken, während er ein File anzeigt. Das Programm wartet dann auf neue Zeilen in der Datei (zu erkennen in der Statuszeile Waiting for data... (interrupt to abort)). Den "Follow"-Modus verlassen Sie durch [Strg-c].

## Slide 13: Dateien ändern
Leere Datei anlegen: touch <Name>
Verzeichnis anlegen: mkdir <Verzeichnis>
Dateien kopieren: cp <Quelle> <Ziel>
  Mit Rückfrage: cp -i <Quelle> <Ziel>
  Mit Unterverzeichnissen: cp -R <Quelle> <Ziel>
  Alle Dateien: cp * <Ziel>
Notes: Mit touch können wir leere Dateien erzeugen:
touch dateiname
Zunächst erzeugen wir die Testdatei "datei.txt" im tmp-Verzeichnis:
touch /tmp/datei.txt
Jetzt wechseln wir mit cd ins Home-Verzeichnis.
Zum Anlegen eines Verzeichnisses benutzen wir mkdir (make directory):
mkdir verzeichnisname
Wir legen ein Testverzeichnis "mond" an:
mkdir mond
Mit cp (copy) können wir Dateien kopieren:
cp quelle ziel(verzeichnis)
Jetzt wollen wir unsere Testdatei aus /tmp in unser Testverzeichnis kopieren:
cp /tmp/datei.txt mond
Wir können der Datei aber auch einen neuen Namen geben. "datei.txt" wird als "kopie.txt" ins Verzeichnis mond kopiert.
cp /tmp/datei.txt mond/kopie.txt
Ein ls mond überzeugt uns vom Erfolg. Wir haben jetzt schon gesehen, dass es zwei verschiedene Arten von Pfadangaben gibt:
mond/kopie.txt ist ein relativer Pfad. Er enthält die Unterverzeichnisse ausgehend von unserem aktuellen Verzeichnis.
/tmp/datei.txt ist ein absoluter Pfad. Er beginnt mit / für das Wurzelverzeichnis und enthält alle Unterverzeichnisse ab diesem. Er ist von überall im Dateibaum ausgehend eindeutig!
An sich überschreibt cp Dateien ohne Rückfrage. Soll vor dem Überschreiben eine Rückfrage erfolgen, kann man die Option -i benutzen:
cp -i /tmp/datei.txt mond/kopie.txt
Die Frage, ob wir die vorhandene Datei überschreiben wollen, können wir mit j(a) oder n(ein) beantworten.
Will man ein ganzes Verzeichnis kopieren, kann man die Option -R benutzen. Zunächst legen wir mit mkdir noch ein weiteres Verzeichnis an:
mkdir Mond
Wir sehen: unter Linux werden Groß- und Kleinschreibung unterschieden. "Mond" und "mond" sind verschiedene Dateien.
Jetzt kopieren wir das Verzeichnis "mond" mitsamt Inhalt in "Mond":
cp -R mond Mond
Wir erhalten ein Verzeichnis "mond" im Verzeichnis "Mond". Will man nur den Inhalt und nicht auch das Verzeichnis kopieren, kann man als Quelle mond/* festlegen – die "Wildcard" * bedeutet wieder "alle Dateien im Quellverzeichnis":
cp -R mond/* Mond
(eigentlich ist -R hier nicht notwendig, da es im Quellverzeichnis "mond" keine Unterverzeichnisse gibt)
Jetzt haben wir die Dateien "datei.txt" und "kopie.txt" auch direkt in "Mond".
Beim Kopieren können auch die beiden Verzeichnisse . und .. verwendet werden. Wechseln wir zunächst ins Verzeichnis "Mond/mond":
cd Mond/mond
Wir kopieren die Datei "kopie.txt" unter dem Namen "neu.txt" ins übergeordnete Verzeichnis:
cp kopie.txt ../neu.txt
Nun die Datei "neu.txt" zurück ins aktuelle Verzeichnis:
cp ../neu.txt .
Jetzt kopieren wir alle Dateien aus dem aktuellen Verzeichnis ins übergeordnete Verzeichnis. Weil dort schon die gleichnamigen Dateien liegen, wollen wir das Überschreiben mit j bestätigen:
cp -i * ..
(die Wildcard * steht wieder für alle Dateien im aktuellen Verzeichnis)

## Slide 14: Dateien ändern
Verschieben: mv <Quelle> <Ziel>
Datei löschen: rm <Datei>
Verzeichnis löschen: rm -R <Verzeichnis>
Notes: Zum Verschieben, wie auch zum Umbenennen benutzen wir mv (move):
mv quelle ziel(verzeichnis)
Wir wechseln zunächst mit cd wieder ins Home-Verzeichnis. Anschließend verschieben wir "neu.txt" vom Verzeichnis "Mond" nach "mond":
mv Mond/neu.txt mond
Jetzt finden wir "neu.txt" nicht mehr im Verzeichnis "Mond", sondern nur noch in "mond".
Wir wollen aber nicht, dass sie dort "neu.txt" heißt, sondern "alt.txt":
mv mond/neu.txt mond/alt.txt
So heißt sie nun!
Weil das mit "Mond" und "mond" zu verwirrend ist, wollen wir "mond" überhaupt umbenennen. "mond" soll "anders" heißen:
mv mond anders
Ein ls bestätigt uns - kein "mond" mehr, dafür "anders".
Zum Löschen von Dateien benutzen wir rm (remove):
rm (-optionen) dateiname
Achtung:rm mit Administratorrechten ausgeführt kann im schlimmsten Fall das gesamte Betriebssystem löschen. Und auch als normaler Benutzer kann ich immer noch das Home-Verzeichnis und alle darin befindlichen Dateien vernichten.
Wir wechseln zunächst ins Verzeichnis "Mond/mond" und erzeugen dort noch einige Dateien:
cd Mond/mond
touch datei1.txt datei2.txt datei3.log
ls um zu sehen, welche Dateien nun vorhanden sind. Eine einzelne Datei löschen wir relativ gefahrlos mit:
rm datei1.txt
Man kann aber auch hier wieder * benutzen, um mehrere Dateien auf einmal zu eliminieren:
rm *.txt
löscht alle Datein in "mond", die auf ".txt" enden. Wir überprüfen das mit ls.
Noch gefährlicher ist es, alle Dateien im aktuellen Verzeichnis zu löschen. Wir sollten umbedingt zuvor überprüfen, in welchem Verzeichnis wir uns gerade befinden (pwd).
rm *
Jetzt befinden sich keine Dateien mehr im aktuellen Verzeichnis. Wir wechseln ins Verzeichnis "Mond":
cd ~/Mond
Am gefährlichsten ist rm, wenn wir die Option -R verwenden. Normalerweise kann rm nur normale Dateien und Links löschen. Der Versuch ein Verzeichnis zu löschen (rm mond) wird mit einer Fehlermeldung quittiert.
rm -R *
löscht auch alle Unterverzeichnisse mit allen darin enthaltenen Dateien!
Also, immer vor dem ENTER innehalten und überlegen: Will ich das wirklich alles löschen?!
Zum Löschen von leeren Verzeichnissen gibt es auch rmdir (remove directory):
rmdir verzeichnisname
Dieser Befehl ist weniger effektiv als rm -R, aber auch erheblich weniger gefährlich.
Nachdem wir mit cd ins Home-Verzeichnis gewechselt haben, löschen wir das leergeräumte Verzeichnis "Mond":
rmdir Mond
Der Versuch mit rmdir anders auch gleich das Verzeichnis "anders" zu löschen scheitert, da sich in "anders" noch Dateien befinden (diese möchten wir auch noch ein wenig behalten).

## Slide 15: Dateirechte
Notes: Unter Linux hat jede Datei (auch Verzeichnisse) einen Besitzer und bestimmte Zugriffsrechte. Wir unterscheiden zwischen Lese-, Schreib- und Ausführungsrechten. Diese können bei jeder Datei für den Besitzer selbst, für Angehörige einer definierten Gruppe und für alle anderen festgelegt werden.
Mit ls -l bekommen wir diese angezeigt. Nach dem ersten Zeichen, das für den Dateityp steht (also -, d oder l), kommen 9 Zeichen, die genau jene Zugriffsrechte angeben:
(1.Zeichen=Typ)(2.-4.Zeichen=Besitzer)(5.-7.Zeichen=Gruppe)(8.-10.Zeichen=Andere)
Es gibt jeweils:
r
für Lesen (read)
w
für Schreiben (write)
x
für Ausführen (execute) - bzw. bei Verzeichnissen, den Inhalt auflisten
-
wenn das entsprechende Recht nicht vorhanden ist
Zum Beispiel:
-rw-r--r--
für eine normale Datei, die von allen gelesen, aber nur vom Besitzer geschrieben werden darf.
drwxr-xr-x
für ein Verzeichnis, das von allen gelesen und aufgelistet, aber wieder nur vom Besitzer geschrieben werden darf.
lrwxrwxrwx
für einen symbolischen Link, den jeder auch wieder löschen darf
Dies sind die häufigsten Fälle. Gelegentlich sieht man aber auch Berechtigungen wie:
-rw-rw----
hier dürfen Besitzer und Gruppe lesen und schreiben. Anderen ist es aber nicht gestattet, die Datei auch nur zu lesen.
Auch seine Berechtigung hat:
-r--------
hier darf nur der Besitzer lesen, aber auch er hat hier keine Schreibrechte, was ihn davor bewahrt, diese Datei eines Tages versehentlich zu löschen. Wenn er die Datei doch einmal löschen will, muss er zuerst die Rechte ändern.

## Slide 16: Dateirechte
Rechte ändern: chmod <Rechte> <Name>
UGOA-Methode (relative Änderung)
  u = User (Eigentümer)
  g = Group (Gruppe)
  o = Others (Andere)
  a = All (Eigentümer und Gruppe und Andere)
  + = Recht erteilen
  - = Recht entziehen
  r = Lesen
  w = Schreiben
  x = Ausführen
Notes: u steht für den Besitzer (user)
g steht für die Gruppe (group)
o steht für Andere (others)
a steht für alle (all)
Die Rechte r (lesen), w (schreiben) und x (ausführen) können jeweils hinzugefügt (+) oder entfernt (-) werden. Wir wechseln zunächst ins Verzeichnis "anders" (so wir nicht noch dort sind - "mond" ist ja auch "anders"):
cd ~/anders
Die Rechte der Datei "alt.txt" sind jetzt wahrscheinlich -rw-r--r--. Mit ls -l können wir uns das ansehen.
Wir wollen der Datei die Ausführungsrechte für alle geben:
chmod a+x alt.txt
Ein ls -l offenbart, dass sich die Rechte auf -rwxr-xr-x geändert haben.
Nun wollen wir auch dem Besitzer die Schreibrechte nehmen:
chmod u-w alt.txt
Die Rechte der Datei sind jetzt -r-xr-xr-x.
Nun wollen wir Gruppe und Anderen die Ausführungsrechte wieder nehmen und gleichzeitig dem Besitzer die Schreibrechte einräumen:
chmod go-x,u+w alt.txt
Mit ls -l sehen wir -rwxr--r--. Wir können also u, g und o kombinieren, bzw. durch Komma getrennt, auch mehrere Änderungen beauftragen.
Zuletzt wollen wir allen alle Rechte zugestehen:
chmod a+rwx alt.txt
(es macht nichts, wenn Rechte hinzugefügt werden, die schon vorhanden sind - wir tun dies, wenn wir zuvor nicht einmal nachgesehen haben, welche Rechte die Datei wirklich hatte)
So darf nun jeder alles: -rwxrwxrwx

## Slide 17: Dateirechte
Rechte ändern: chmod <Rechte> <Name>
Numerische Methode (absolute Änderung)
  4 = lesen erlaubt, 0 = lesen verboten
  2 = schreiben erlaubt, 0 = schreiben verboten
  1 = ausführen erlaubt, 0 = ausführen verboten
  Aufsummieren = mehrere Rechte
    7 = alles
    5 = lesen + ausführen
  Das ganze drei Mal hintereinander
    Eigentümer, Gruppe, Andere
Notes: Häufig findet man aber auch eine andere Darstellung des "modus":
Dabei gibt es für jedes Recht eine Zahl:
1 für Ausführen
2 für Schreiben
4 für Lesen
Für die vorhandenen Rechte werden die Zahlen addiert. Für den Besitzer, die Gruppe und Andere werden nun die addierten Zahlen zu einer 3-stelligen Ziffernfolge zusammengestellt:
644 entspricht a+r,u+w
der Besitzer darf Lesen und Schreiben (4+2), Gruppe und Andere dürfen nur Lesen (4)
755 entspricht a+rx,u+w
der Besitzer darf Lesen, Schreiben und Ausführen (4+2+1), Gruppe und Andere dürfen Lesen und Ausführen (4+1), aber nicht Schreiben.
chmod 600 alt.txt
Nur noch der Besitzer darf lesen und schreiben: -rw-------

## Slide 18: Dateirechte
Rechte ändern
  touch test
  chmod o+x test
  ls -l
  chmod a-x test
  ls -l
  chmod 664 test
  ls -l
  chmod u+x test
  ls -l
  …

## Slide 19: Dateirechte
Benutzer auflisten: users
Gruppen auflisten: groups
Besitzer ändern: sudo chown <Besitzer> <Name>
  Für alle untergeordneten Dateien: sudo chown -R <Besitzer> <Name>
Gruppe ändern: sudo chgrp <Gruppe> <Name>
Benutzer und Gruppe ändern: sudo chown <Besitzer>:<Gruppe> <Name>
Notes: chown besitzer dateiname
Eine Datei oder ein Verzeichnis wird auf den neuen Besitzer "besitzer" übertragen. Auch dies geht wieder für mehrere Dateien in einem Rutsch:
chown besitzer * (nicht ausprobieren!) überträgt alle Dateien im aktuellen Verzeichnis an "besitzer".
chown -R besitzer verzeichnis (nicht ausprobieren!)
ändert den Besitzer gleich auch in allen im Verzeichnis befindlichen Dateien und Unterverzeichnissen auf "besitzer".
Aber: Ich kann nicht verschenken, was mir nicht gehört. chown darf ich nur bei meinen eigenen Dateien ausführen (Dateien also, bei denen ich als Besitzer eingetragen bin). Dies gilt auch für das Ändern von Rechten über chmod.
Mit chown kann auch gleich die Gruppe geändert werden:
chown besitzer:gruppe dateiname (nicht ausprobieren!)
ändert den Besitzer auf "besitzer" und die Gruppe auf "gruppe".
Soll nur die Gruppe geändert werden gibt es chgrp:
chgrp gruppe dateiname

## Slide 20: Dateirechte
chmod 777 test
sudo chown root test
ls -l
sudo chgrp sudo test
ls -l
…

## Slide 21: Konfiguration
Abkürzungen definieren
  alias ll='ls –l'
  alias dir='ls –l'
  alias cd..='cd ..'
  alias cd...='cd ..;cd ..'
  unalias dir
  …
Abkürzungen anzeigen
  alias
Aliase gelten bis zum Beenden der Shell
Notes: Man kann der bash auch "Fremdsprachen" beibringen, indem man einen Alias erzeugt:
alias aliasname='programm (-optionen ...)'
Manch einer hat vielleicht schon in der Windows-Shell herumgetippt. Dort benutzt man dir (directory) um ein Verzeichnis detailiert aufzulisten. Wir können es einrichten, dass auch die Bash den Befehl dir versteht:
alias dir='ls -l'
(Hochkomma-Umklammerung ist notwendig, wenn der Befehl aus mehr als einem Wort besteht - d.h. Leerzeichen enthält)
Ab jetzt können wir dir eingeben, um das Verzeichnis aufzulisten:
dir
Ein so gesetzter Alias existiert nur bis zum Beenden der Shell, in der er gesetzt wurde.
Wenn man einen Alias ausdrücklich löschen will, gibt man folgendes ein:
unalias dir
Und weg ist er! Der Befehl dir wird ab jetzt mit der Meldung bash: dir: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden quittiert.

## Slide 22: Konfiguration
Konfigurationsdateien
  in /etc
  in ~
Editor: nano
  Syntax Highlighting
  Tastenhilfe
Notes: Der Texteditor nano ist auf den meisten Systemen schon von Anfang an an Bord. Wenn nicht, sollte er für diese Übung nachinstalliert werden. Er ist leicht und intuitiv zu bedienen (in der Fußzeile stehen die verfügbaren Kommandos, die mit [Strg]+[Taste] ausgeführt werden) und mein Lieblingseditor. Er wird aufgerufen mit:
nano dateiname
Vorteile von nano:
Syntax Highlighting: farbige Hervorhebung von Befehlen
Tastenhilfe (^ entspricht der Strg Taste)

## Slide 23: Konfiguration
Konfigurationsdatei ~/.bashrc
Ausführung beim Starten der Bash
nano ~/.bashrc
Am Ende einfügen: alias ll='ls –l'
Strg+O
Strg+X
Notes: Über einen Eintrag in der Datei .bashrc im Home-Verzeichnis können Aliase auch dauerhaft eingericht werden. Dazu öffnen wir .bashrc mit dem Editor nano:
nano ~/.bashrc
Mit der Pfleiltaste ↓ gehen wir bis ans Ende der Datei.
Dort fügen wir eine neue Zeile mit der Alias-Zuweisung von zuvor ein:
alias dir='ls -l'
Wir speichern mit den Tasten [Strg]+[O], gefolgt von ENTER ab und schließen den Editor mit [Strg]+[X] - fertig! Beim nächsten Aufruf der Bash steht der Befehl zur Verfügung.
Um zu sehen, welche Aliase bereits vorhanden sind, geben wir folgendes ein:
alias

## Slide 24: Variablen
Text ausgeben: echo <Text>
Variable definieren: <Variable>=<Wert> (ohne Leerzeichen)
Rechnen: let <Variable>=$<Variable>+$<Variable>
Beispiel:
  x=5
  y=3
  let c=$x+$y
  echo $c
Notes: Ein Programm, mit dem sich beliebige Inhalte auf den Bildschirm drucken lassen ist echo:
echo text
Wir testen das mal:
echo "Hier sitze ich nun"
(wir setzen umklammernde Hochkommas, weil Leerzeichen im Text vorkommen)
druckt in die nächte Zeile: Hier sitze ich nun.
Gut, das ist noch nicht so beeindruckend.
Wir können aber auch den Inhalt von Variablen ausgeben. Diese müssen wir aber zuvor noch definieren:
variable=wert
Der Aufruf der Variablen erfolgt dann immer mit einem vorangestellten $:
echo $variable
Das versuchen wir:
MeinText="Hier sitze ich nun"
echo $MeinText
liefert wiederum Hier sitze ich nun.
Ich kann aber auch Zahlen in Variablen speichern und dann mit ihnen rechnen. Wir verwenden dafür let:
let argument
Argument ist hier eine Variablendefinition oder eine Rechenoperation.
Zum Beispiel:
let A=100
let B=150
let C=$A+$B
echo $C
Hier bekomme ich als Ergebnis 250 ausgegeben. Wenn ich let weglasse, lautet das Ergebnis 100+150!

## Slide 25: Variablen
Vordefinierte Variablen
  $HOME
  $HOSTNAME
  $UID
  $USER
  $RANDOM
Alle ausgeben: printenv
Notes: Es gibt auch viele spezielle Variablen. In diesen stehen bestimmte Informationen zur Verfügung, ohne, dass sie definiert werden müssen:
echo $HOME liefert den Pfad des Home-Verzeichnisses
echo $HOSTNAME den Rechnernamen
echo $LOGNAME den Benutzernamen
echo $UID die Benutzer ID
Sie werden vor allem bei Shell-Scripts benötigt.
Eine weitere, fest definierte Variable ist $RANDOM. Dennoch kann sie sehr wohl definiert werden. Sie gibt nämlich Zufallszahlen aus und bei der Definition wird ihr ein Startwert zugewiesen:
RANDOM=123
echo $RANDOM
echo $RANDOM
echo $RANDOM
usw.

## Slide 26: Umleitungen
Ausgabe in Datei speichern: <Programm> > <Datei>
Ausgabe an Datei anhängen: <Programm> >> <Datei>
Fehler in Datei speichern: <Programm> 2> <Datei>
Fehler an Datei anhängen: <Programm> 2>> <Datei>
Notes: Manchmal wollen wir die normale Ausgabe nicht am Bildschirm sehen, sondern lieber in eine Datei schreiben.
programm (-optionen parameter) > dateiname
Wir wechseln zunächst wieder mit cd ~/anders in unser Testverzeichnis.
Dort leiten wir die Ausgabe von ls -l in eine Datei um:
ls -l > info.txt
Diese Datei können wir später nach Lust und Laune lesen, ausdrucken, oder einem Freund per Mail schicken. Allerdings funktioniert dieses Verfahren nur mit Programmen, welche die Standardausgabe (die normalerweise auf den Bildschirm druckt) für ihre Ausgabe benutzen.
Den Inhalt der Datei können wir uns mit less ansehen:
less info.txt
Wir können der Datei auch noch etwas hinzufügen. > überschreibt eine bestehende Datei, >> fügt ihr etwas hinzu:
programm (-optionen parameter) >> dateiname
Das Programm uname gibt Informationen zum Kernel (Betriebssystemkern) aus. Wir fügen diese unserer Datei "info.txt" hinzu:
uname -a >> info.txt
Jetzt stehen wir mit less am Ende der Datei "info.txt" noch Angaben zu unserem Betriebssystem.

## Slide 27: Umleitungen
Datei als Eingabe: <Programm> < <Datei>
Ausgabe von 1 als Eingabe für 2 (Piping): <Programm1> | <Programm2>
Notes: Auch der umgekehrte Weg ist möglich: die Eingaben eines Programmes aus einer Datei entnehmen:
programm < datei
Natürlich geht das nur, wenn das Programm auf Eingaben wartet. Beispiel gefällig?
Beim Überschreiben einer Datei mit cp -i gibt es eine Rückfrage die ja oder nein erwartet.
Wir legen eine Datei mit dem Inhalt ja an:
echo ja > input.txt
ja wird hier nicht auf den Bildschirm ausgegeben, wie dies bei echo eigentlich üblich ist, sondern in die Datei "input.txt" geschrieben (siehe oben). Nun wollen wir eine bestehende Datei "datei1.txt" mit "datei2.txt" überschreiben. Zunächst benutzen wir nochmals echo um die beiden Test-Dateien zu erzeugen:
echo "Erste Datei" > datei1.txt
echo "Zweite Datei" > datei2.txt
Anführungszeichen können immer verwendet werden, sind aber nicht notwendig, wenn es sich nur um ein Wort handelt. Nun kopieren wir:
cp -i datei2.txt datei1.txt < input.txt
"datei1.txt" wird ohne Rückfrage überschrieben, das heißt, die Rückfrage kommt schon, aber wir haben sie mit dem Inhalt von "input.txt" bereits beantwortet!
Pipes (engl., Rohrleitungen) leiten den Datenstrom eines Programms an ein anderes weiter. Der Befehl lautet:
programm1 (...) | programm2 (...)
Wir verwenden wieder die Ausgabe von ls -l, leiten aber diesmal an less weiter:
ls -l | less
Das Zeichen | macht nun die Ausgabe von ls -l zur Eingabe von less.

## Slide 28: Auslesen und Filtern
Datei lesen und ausgeben: cat <Datei> [<Datei2>]
Filtern: grep <Suchbegriff>
Verbunden: cat <Datei> | grep <Suchbegriff>
Notes: Zuletzt noch zu zwei Programmen, die bislang noch gefehlt haben - cat und grep:
cat dateiname
cat liest Dateien bitweise aus und gibt sie auf die Standardausgabe aus. Dies können wir benutzen, um das Ende langer Textdateien anzusehen:
cat /var/log/kern.log
Bei log-Dateien interessieren uns meist vor allem die letzten Einträge und cat spult die Datei bis zum Ende ab. Manchmal ist aber auch das zuviel und ich will nur alle Einträge sehen, welche meine NVIDIA-Grafik betreffen. Da kommt mir grep zu Hilfe:
grep (-optionen) muster dateiname
Ich kann nämlich grep verwenden, um mit der Standardausgabe eines anderen Befehls als Quelle, Zeilen mit einem bestimmten Muster herauszufiltern und auszugeben.
cat /var/log/kern.log | grep usb
Dieser Befehl liefert alle Zeilen, in denen "usb" vorkommt – allerdings nur genau so geschrieben!
Will ich auch Zeilen mit großgeschriebenen Buchstaben, benötige ich die Option -i.
cat /var/log/kern.log | grep -i usb
Jetzt erhalte ich auch Zeilen, in denen "USB" nur großgeschrieben steht. Meist steht am Anfang jedes Eintrags, welches Modul die Meldung veranlasst hat. Dies ist als "Muster" üblicherweise eine gute Wahl.
Wenn ich alle Einträge sehen will, die NICHT "usb" enthalten, kann ich diese auch ausschließen:
cat /var/log/kern.log | grep -v usb
Nun erhalte ich nur den Rest.
cat kann aber auch mehrere Dateien auf einmal verarbeiten:
cat dateiname dateiname ...
Zum Beispiel:
cat datei1.txt datei2.txt > zusammen.txt
Dabei kann auch eine Wildcard für beliebige Zeichen verwendet werden:
cat *.txt > alle_textdateien.txt
Und cat funktioniert nicht nur für Text Dateien:
cat musik.mp3 kopie.mp3
wobei "musik.mp3" für eine beliebige mp3-Datei steht.
Allerdings dürfen Multimediadateien so normalerweise nicht miteinander verbunden werden!

## Slide 29: Systemadministration
Als Admin arbeiten: sudo su
Als Admin im Home-Verzeichnis arbeiten: sudo su -
Als anderer User arbeiten: sudo su <Benutzername>
Zurückkehren: exit
Notes: Der Administrator heißt auf UNIX-Systemen eigentlich "root" (engl. Wurzel), wird aber von Programmen oft auch als Superuser bezeichnet. Wir könnten uns beim Login gleich als "root" anmelden. Das wird aber nicht empfohlen, denn der Superuser ist sehr mächtig und ganz leicht kann ein kleiner Fehler zur Zerstörung des gesamten Systems führen. Deshalb melden wir uns immer als einfacher Benutzer an und werden nur im Bedarfsfall zum User "root". Das Programm su (switch user) erlaubt uns, die Identität zu wechseln:
su (-) (benutzername)
Ohne Benutzerangabe wird zu "root" gewechselt, was wahrscheinlich auch der häufigste Fall ist. Nach Absetzen des Befehls wird man zur Passworteingabe aufgefordert. Wir müssen das Administratorpasswort, welches wir bei der Installation vergeben haben, eingeben. Bei Ubuntu wird zunächst gar kein Passwort für "root" vergeben und das ist auch nicht vorgesehen. Ubuntu-User können diesen Absatz überspringen und bei sudo fortfahren:
su -
Das - sorgt dafür, dass wir eine Login-Shell öffnen, während wir andernfalls nur an Ort und Stelle als "root" weiter arbeiten. Wir erkennen den Unterschied daran, dass wir uns mit su - im Home-Verzeichnis des "root"-Users, also /root und nicht mehr im zuletzt aktiven Verzeichnis wiederfinden.
Wollen wir die Administratorrolle wieder ablegen, beenden wir die "root"-Shell (wie übrigens jede Shell) mit exit:
exit

## Slide 30: Systemadministration
Befehl als Admin ausführen: sudo <Programm>
Notes: Um etwas mit Administratorrechten ausführen zu können, ohne deshalb wechseln zu müssen, gibt es das Programm sudo. Auf manchen Systemen wird dies allerdings gar nicht installiert sein und ohne ein wenig Erfahrung sollte es vorerst auch nicht nachinstalliert werden. Bei Ubuntu ist dies allerdings das Standardmittel zur Administration:
sudo programm (-optionen ...)
Wir setzen vor den jeweiligen Befehl einfach sudo. Das geforderte Passwort ist diesmal das Benutzerpasswort!
sudo touch ~/rootdatei.txt
erzeugt in unserem Homeverzeichnis eine Datei, die "root" gehört und für die wir als normaler Benutzer keine Schreibberechtigung haben. ls -l überzeugt uns davon. Um sie zu entfernen benötigen wir wieder root-Rechte:
sudo rm ~/rootdatei.txt
Wer mit sudo was machen darf steuert die Datei /etc/sudoers, aber deren Konfiguration verschieben wir auf einen noch folgenden Teil.

## Slide 31: Hilfe
Ausführlich: man <Befehl>
Interaktiv: info <Befehl>
Knapp: help <Befehl>
Notes: Help ist nur für wenige Befehle verfügbar. Die Liste der Befehle kann mit „help“ (ohne Parameter) angezeigt werden.

## Slide 32: Zusammenfassung
Begriff
  Bash = Bourne Again Shell
Wozu Bash?
  Administration (für Server)
Tippen
  Copy/Paste
  history
Navigieren und Suchen
  pwd, cd, ls
  find, locate, which

## Slide 33: Zusammenfassung
Dateien lesen
  less, tail, cat
Dateien ändern
  touch, mkdir
  cp, mv
  rm, rmdir
Dateirechte
  777, rwx
  chmod
  chown, chgrp
  users , groups

## Slide 34: Zusammenfassung
Konfiguration
  alias
  nano
Variablen
  let, $x
Umleitungen
  >, >>, 2>
  <
  |

## Slide 35: Zusammenfassung
Auslesen und Filtern
  cat
  grep
Systemadministration
  su
  sudo
Hilfe
  man
  info
  help

## Slide 36: Fragen